# 新形势下用电检查工作面临困难及解决办法论文_张凯,魏文倩

(国网新疆电力公司哈密供电公 新疆哈密市 839000)

摘要：随着社会用电需求量的不断加大，做好用电检查各项工作逐渐成为了电力企业战略部署中的工作重点。但是就目前的情况来看，新形势下用电检查工作中还存在很多问题，因此这就需要用电检查人员做好自身的本职工作，采取有效的解决措施，避免违章用电、窃电行为的发展，保持电力的正常运行，确保供电的安全性与可靠性，提升供电企业的经济效益。基于此本文分析了新形势下用电检查工作面临困难及解决办法。

关键词：用电检查工作；困难；解决办法

1、加强用电检查管理的重要性

随着我国经济的快速发展，我国城乡居民用电需求量不断增加，所以为了加强对用户在用电过程中的检查、监督和指导工作，供电企业则配备了专业的人员为用户用电过程中的安全、经济和合理用电行为进行监督和指导，从而使用户能够合理用电，确保电力市场秩序的稳定性。这不仅是供电企业经营管理工作中极其重要的一部分，而且也是供电企业的窗口，直接关系到供电企业的社会形象，所以加强用电检查工作，有效的确保用户用电的安全性，也确保供电企业供电的安全。用电检查工作应该是供电企业营销工作的一部分，可以看作是售后服务，不仅有效的起到了维护客户及提高服务质量的目的，而且也有效的加强了供电企业营销工作的开展力度。通过用电检查管理工作的开展，不仅有效的保证了用户生产和生活的正常进行，而且减少或是避免了安全隐患的发生，有效的提高了供电企业服务的质量，实现了优质供电的承诺。

2、用电检查工作面临困难

2.1、窃电现象严重，方法多样

窃电现象是目前供电企业面临的重要的问题之一，它对居民的正常用电有着不良的影响，同时还阻碍了供电企业的正常运转。目前，窃电现象时有发生，并且窃电的方法更是多样。主要包括以下几种：①失压、欠压窃电法。该方法运用的是分压的原理，用户将电压分担到其他的电阻两端，这样就降低了电压线圈的负荷，从而降低了电能表的转速，也就是减少了电能表实际计算的电功率，从而达到了窃电的目的。②断流、欠流窃电法。该方法是将电能表内部或者外部的电流线圈短接，从而降低电能表的转速，或者直接令其停止，同样可以达到窃电的目的。③移相、改变接线窃电法。该方法直接控制电能表的内部结构，对它内部的零线以及地线进行私自的设置，使零线不通过电流，以达到窃电的目的。

2.2、工作效率低下

造成工作效率低的原因虽有一部分是由于工作量的增加及工作范围扩大，但最根本的还是由于用电检查工作人员工作态度不端正，工作不积极，没有能够深刻认识到用电检查工作的重要性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3、用电检查工作成本高

要完成整个用电检查工作流程，专业素质强的检查人员，先进的用电检查仪器设备都是必不可少的，而且为了确保检查人员的专业素质和业务水平能满足用电检查工作的实际需要，还需要对其进行大力培训，培训需要花费大量时间精力以及材料，先进的仪器设备也是导致用电检查工作成本居高不下。而且，工作人员在查到用户窃电以及查处用户的一系列流程都需要财力支持，故而整个用电检查工作的成本是相对较高。

3、提高供电企业用电检查有效性的措施

3.1、强化反窃电控制手段

强化反窃电控制手段主要有三种：第一，丰富用电检查方式，增强各种检查方式的实际作用效果，像直接观察检查法、基本仪器测试检查法、电量检查法等，可以从中抽取不同的方法进行检查防止用户窃电。第二，合理运用法律武器，避免窃电现象的出现。当窃电行为对电力系统造成重大的影响时，电力部门应该通过法律途径对这些不法行为进行有效地制止。第三，增强电力设备的安全性能，加快各种反窃电技术的研究步法，从根本上避免窃电现象的出现。第四，强化内部管理，加大考核力度。在以往治理窃电行为过程中，曾出现内外勾结现象，对供电企业形象及利益造成了巨大的危害，为此在新的形势下，要进一步强化内部管理，加大考核力度。通过制定严格的工作规程，并严格要求检查人员认真执行，同时通过推行阶梯电价制度及峰平谷电价制度来实现合理利用电能。第五，推广应用新设备，创新工作方法。随着电力行业对于窃电行为的重视，针对性的设备也在不断研究制造。在用电检查工作中，工作人员应加大推广力度，使各个用电单位都能够及时安装反窃电电能表，同时通过提高用电检查工作的效率和精确度来降低电能损失。

3.2、加强用电检查的方法

用电检查人员在进行检查时，要对电表箱、一二次的接线回路以及电压电流互感器等都进行定期的、认真的检查。如果在检查的过程中发现可疑现象，要对现场进行拍照留证，然后对其进行认真的分析检查，一旦证据确凿，就要及时采取有效的处理措施。在进行用电检查时：①要缩小检查的范围，对每个线路每个区域都要分来进行分析；②要根据分析的结果有针对性的进行检查，对私人企业以及商业用户进行重点的检查；③企业要建立举报奖励的制度，鼓励人们对违章用电的用户进行举报，从而拓展信息获取的来源。

3.3、提高用电检查人员的业务素质

用电工作人员需要通过自身不断的学习和供电企业有组织的培训去提高自身的专业素质，检查人员要树立提高专业知识的决心，要虚心的像有经验的用电检查工作人员学习、请教，总结每一次用电检查的经验，对窃电案例要有自己的见解，并需要自己学习着去总结，从一次次的经验中寻找对付窃电手段的方法，在实际的工作中提高自身的专业水平。

供电企业也要组织用电检查人员进行集体培训，一方面学习国家电力法规如《电力法》与《电力供应与使用管理条例》等，另一方面要组织学习一些地方法规，还可请对打击窃电者有经验的前辈进行讲座，使用电检查人员在掌握知识的基础上做到灵活的运用，彻底的防止窃电行为的发生。

3.4、严把质量关，加大对入网电力工程市场的管理

依法对入网电力工程市场进行管理，这是强化用电市场管理的重要组成部分，是安全、经济、合理供用电的关键环节。在狠抓入网电力工程的同时，必须抓住用电单位的内部工程的管理。首先，要本着公平、公正、公开的原则，认真做好电气承装资质、承试资质及承修资质的年审工作。其次，电气工程应严把电气设备、材料质量关，防止假冒伪劣不合格电气设备、材料入网运行。严把电气施工工艺质量和验收关，对入网电气工程进行闭环管理，对高压用户变电所新建、改造、扩建工程及用户高压变电所所供电的电力、动力工程，用电检查员做好工程的选址、设备选型、审图、中间跟踪检查、验收送电等项工作，加大考核力度。

总之，用电检查工作是一项基础性管理工作，用电检查是保证供电企业安全生产管理的重要环节，其能够及时、准确的检测出电力系统是否存在不安全用电行为、窃电行为以及故障等，并采取有效的措施进行处理，以此保证电力系统能够安全、稳定、可持续的运行，因此进一步加强对其的研究非常有必要。

参考文献

[1]方伟.如何加强用电检查反窃电工作的建议[J].广东科技，2012，19:101-102.

[2]卫程.关于供电企业用电检查工作的几点思考[J].新疆电力技术，2010，02:34-35.

[3]廖军武.用电检查工作注意事项与建议[J].中国高新技术企业，2010，09:103-104.

论文作者:张凯,魏文倩

论文发表刊物:《电力设备》2016年第13期

论文发表时间:2016/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f825d5baaff20df6c4f45345.html