# 高层建筑外墙外保温施工工艺及其质量控制对策论文_莫荣华

莫荣华

四川省第十五建筑有限公司 四川南充 637000

摘要：为了减轻城市人口压力与土地供不应求等问题，则会采用高层建筑的形式。高层建筑随着城市发展越来越多，如何进行建筑节能成为当今人们密切关注的话题。在不破坏高层建筑物外墙美观的情况下最大程度的提升建筑外墙的保温性能，需要在高层建筑外墙的外保温施工过程中，采用先进的施工技术和环保的保温材料，运用高超的施工工艺来完成。本文主要对目前高层建筑外墙保温的特点进行分析，并总结高层建筑外墙外保温施工技术及施工质量控制措施。

关键词：高层建筑；外保温；施工技术；质量控制

1 引言

社会的蓬勃发展，人们对高层外墙外保温施工工艺的要求也随着生活水平日益提升而不断提高。为了提高高层建筑的社会效益和经济效益，使城市向更有利的方向发展，高层建筑的外墙保温施工过程中对施工工艺的合理选择显得尤为重要。施工过程中不仅要运用合适的施工方案，还要严格控制施工质量，这样才能保证高层建筑有效调节人口压力与环境紧张问题。

2 高层建筑外保温特点分析

2.1保护建筑主体结构

建筑免不了受环境的破坏，外界的风、雨、雪以及干湿循环对混凝土损坏很大，对建筑的主体结构也有损坏。如果在高层建筑外侧设置外保温结构，就能很好的缓解了外界温度变化对建筑的损坏，也能有效地缓解由于温度应力导致的建筑主体结构变形。外墙外保温结构的建设很大程度的阻止了空气中有害成分对高层建筑内层结构的侵蚀和对围护结构的破坏。一个施工质量有保障的外墙外保温结构被无数建设工程实例证明可以有效地保护建筑主体结构。墙外保温施工采用高性能的外保温材料，这可以在一定程度上缓解因温度变化而造成的建筑主体损坏，相当于使用高性能的保温材料做保温施工可以消除一些常见的建筑外墙斜纹裂、八字裂等。因为外保温结构减缓了建筑主体结构及外墙围护的损坏，所以使用了外保温施工的高层建筑比没有使用外保温施工的建筑更经得起外界因素的损坏。

2.2消除“热桥”的影响

“热桥”是指处在外墙和屋面等围护结构中的钢筋混凝土或金属梁、柱、肋等部位。所谓热桥效应，即热传导的物理效应，由于楼层和墙角处有混凝土圈梁和构造柱，而混凝土材料比起砌墙材料有较好的热传导性（混凝土材料的导热性是普通砖块导热性的2-4倍），同时由于室内通风不畅，秋末冬初室内外温差较大，冷热空气频繁接触，墙体保温层导热不均匀，产生热桥效应，造成房屋内墙结露、发霉甚至滴水。而外保温结构相比于内保温结构，更直接有效地消除“热桥”带来的不良影响。据相关数据表明，高层房间比底层房间“热桥”效应带来的负荷更大，所以高层建筑才要更加重视消除热桥效应。对高层建筑外墙进行外保温施工就能有效地解决热桥效应带来的附加热能损失，提升高层建筑的节能环保效益。

2.3有效改善室内环境

建筑外部环境与建筑内部得热量是随时间而变化的，因此，建筑围护结构的传热量也随时间变化。室内，外温度波动影响建筑室内的热稳定性，采用外保温的高层建筑就能有效的增加建筑室内的热稳定性，还能提高外围护结构的防潮功能，有效避免室内出现大面积霉斑、积露等问题。保温材料被铺于建筑外墙体不仅比内保温结构的热稳定性强，也能避免保温材料释放的有害气体污染室内环境。

3高层建筑外墙外保温施工工艺要点

3.1施工流程

外保温的施工流程必须严谨合理，只有这样才能有效地控制并保证高层建筑外墙外保温系统的施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆高层建筑外保温系统施工流程总结大体如下：

（1）清洁建筑外墙的基层墙体上的附着物；

（2）用测量仪器如铅垂线确定建筑外墙垂直度；对外墙体上凹凸不平处进行标记，确保均匀刷上砂浆；

（3）均匀刷浆后再次使用测量仪器测量外墙体是否垂平，检查墙体上是否有坑洼和杂物，清理干净以便下一步刷浆料；

（4）为保证外墙体具有足够的湿度更好地附着浆料，需要向外墙体浇上水；

（5）根据配比制作浆料，选择合适的工具均匀地在墙体涂上浆料；

（6）检查外墙体浆料的涂刷情况，若涂刷合格，打开分隔槽，为后续安装保温材料做准备；

（7）为保障保温材料不被外界环境侵蚀，在保温层的外表面均匀涂上水泥；

（8）在建筑外墙面刷上弹性底层涂料，待干透可涂装饰性涂料。

3.2施工要点

（1）基层处理施工要点：在对高层建筑外墙外保温施工前先充分完成基层处理工作。建筑外墙面混凝土表面要打磨均匀、清理杂质，表面凹凸不平及有裂缝的地方要进行打磨和填补。清理处理后的混凝土残渣和灰尘，保持外墙表面光滑洁净；

（2）建筑外墙面测量、弹线以及挂线要点：测量建筑外墙面首先在外墙确定阴阳角，在阳角、阴角及墙面上适合的位置设置锚点并用钢丝固定；使用铅垂线等垂直测量仪器测量墙面的垂直度，记录误差；绘制垂直、水平伸缩缝分割线的绘制等；

（3）粘贴聚苯板或挤塑板要点：在聚苯板和挤塑板处使用的砂浆应具有很好的抗裂性，所以砂浆的选购也很严格。选购砂浆时要选择拥有生产资质的合格生产企业、良好信誉度的厂家购买。购买后随机抽样产品进行性能检测，入厂加工前还应二次检测。若施工时采用的是挤塑板，应在挤塑板表面均匀刷上界面剂来增加挤塑板与砂浆之间的粘合度。抗裂砂浆的涂抹面积不得少于聚苯板或挤塑板表面的80%，这样才能保证保温材料与建筑外墙外表面的紧密结合。砂浆刷好后粘贴网格布，采取先在聚苯板或挤塑板上涂刷砂浆，再压网格布，最后刷一层砂浆的方式施工，使网格布完全埋入砂浆中。埋好网格布后将聚苯板或挤塑板压到建筑外墙表面，整理平整。若板面不够平整，用打磨机对板面进行打磨调整；

（4）压贴翻包网格布要点：聚苯板或挤塑板上应均匀涂满抗裂砂浆后再压入网格布，注意是否粘贴平整；

（5）砂浆保温层涂刷要点：砂浆保温层的厚度要控制在两厘米到三厘米，控制保温层厚度后粘贴网格布。网格布需要剪裁标准，将其平整贴在底层上；

（6）伸缩缝的处理要点：在砂浆涂刷完毕之后进行伸缩缝的处理。聚苯板或挤塑板上先用木条画上分隔缝，修整后用发泡聚乙烯圆棒在伸缩缝中填充，使发泡聚乙烯圆棒在伸缩缝中平整放置。

4 建筑工程外墙保温施工质量控制的措施

4.1控制施工原材料质量

工程整体质量保障在于施工原材料的质量，只有保障了原材料的质量，才能合理控制施工进度，实现工程造价。提供材料的人员需要有能力提供合格的施工材料，供应商最好建立档案库。另外，材料运输和保存需要严格按照相关制度进行，以免运输或保存不当造成材料的损坏或变质。各种需要深加工的半成品也需要分类，做好材料来源、用处、保存方式等相关记录。

4.2合理选择保温层结构

网格布的选择对于外墙外保温系统的施工是很重要的。一般选择玻璃纤维网格这种强化材料作为施工材料，高质量的玻璃纤维网格不仅具有防裂能力，还能有效地吸收外部热量，起到一个控制外墙体膨胀的效果。

4.3其他需要注意的问题

施工过程中，一定要加强监督控制施工过程，使建筑外墙外保温系统的施工质量在预计工期内达到设计要求。在施工开始之前，应进行充分的准备工作，施工人员在全面展开工作之前，一定要加强对预隐蔽工作面的检查，确保每项施工工作的质量合格。原材料选购完成后，要合理运输和储存施工材料，避免施工材料出现遇火、受潮、霉斑等现象。一些易碎、易挥发的材料要强加看管，合理保存。如果施工的是栋旧楼墙体，一定要在施工前准备并了解该楼的相关资料，在充分完成准备工作之后再展开作业。高层建筑外墙外保温系统的施工避免在强日晒、大风、大雨等天气环境下施工，确保施工保质保量进行。

5 结束语

外墙外保温系统作为一种对新建建筑和既有建筑均方便实施的保温系统，其在技术、经济、环境等各方面的优点已经开始凸显。外墙外保温系统的构造处理日趋合理，施工技术日趋完善。现如今我国在对建筑外墙外保温技术大力宣传的同时，尽量使用新型的节能材料，这样可以实现建筑施工的节能排减。在我国正在制定的各项节能建筑建设政策的引导下，外墙外保温系统必将迎来一个良好的发展机遇。

参考文献：

[1]黄勇. 高层建筑外墙外保温节能工程监理质量控制策略探析[J]. 低碳世界，2016（11）.

[2]刘永斌. 论建筑外墙外保温施工工艺及其质量控制措施[J]. 住宅与房地产，2018，No.496（11）：154+209.

[3]徐富军. 建筑物外墙外保温施工项目的质量管理对策研究[J]. 城市建筑，2017（5）：102-102.

[4]崔振萍. 聚苯板外墙外保温施工质量控制措施[J]. 建材与装饰，2016（42）.

论文作者:莫荣华

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f933c9356e0f08239507f7df.html