# 架空配电线路检修上旁路带电作业的应用论文_陈仕桐

（国网福建电力有限公司漳州供电公司 福建省漳州市 363000）

摘要：近年来，随着中国社会经济的高速发展，社会居民用电需求量也与日俱增，供用电形式十分严峻，为了确保国家居民用户的正常用电，国家一直致力于扩大电力项目建设的规模，电力系统也变得越来越复杂。在这种情况下，旧有铜芯线路的使用已经不能满足基本的供电需求，电缆因此应运而生。如果电力系统运行突发故障，但电力电缆断电进行抢修却又不能保证及时恢复供电，这会导致居民用电紧张，给国家造成不可估量的损失。因此旁路带电作业方式的引进就显得尤为重要了。本文从旁路带电作业的概述出发，具体分析了旁路带电作业在架空配电线路检修上的应用，旨在为相关技术的发展做出贡献。

关键词：旁路带电作业；架空配电线路；故障检修

引言

电力系统运行的稳定性和安全性已经成为影响我国社会经济发展的一个重要因素。因此，必须要确保电力系统处于正常运行的状态，满足社会生产、生活的用电需要。但在电力系统运行的过程中，由于各种因素的影响，不可避免地会出现运行故障。在这种情况下，必须要进行故障诊断，并及时排除故障。为了不影响人们正常用电，必须要采取合理的措施。旁路带电作业就是在这种背景下产生的，这种作业方式的出现弥补了传统故障恢复方式的不足。采用旁路带电作业的方式既可以完成故障诊断任务，又可以满足人们的用电需要。因此，进行有关旁路带电作业的相关研究十分必要。

1旁路带电作业在配电网架空线路上的应用现状和发展方向

在配电网架空线路带电作业中，旁路带电作业法的应用范围还是比较广的，可以这么说，所有的架空配电线路检修项目都可以由旁路带电作业来完成，所以目前在国内，国家电网和南方电网，都在大力推进旁路带电作业的普及和发展，有了这个助推力，旁路带电作业的次数在不断增多，范围也在不断扩展（旁路带电作业已经由初始的架空线路扩展到电缆线路上），旁路带电作业方法和旁路带电作业工具也得到了很大的优化和发展。

目前在配电网架空线路带电作业中，作业次数比较多的旁路带电作业项目有：1、更换架空导线2、更换跨接引流线3、更换柱上变压器4、更换柱上负荷开关5、更换隔离开关6、更换跌落式熔断器等。目前在配电网架空线路带电作业中，经常用到的旁路工器具有，1、旁路电缆2、旁路负荷开关，3、旁路连接器（快速插拔式）4、旁路变压器6、线路绝缘工器具（包括绝缘遮蔽毯，导线绝缘遮蔽罩，引流线绝缘遮蔽罩等）7、人身防护工器具（包括绝缘手套，绝缘靴，绝缘披肩，安全带等），当然还有一些施工前后的监测设备，和施工工器具。

旁路带电作业的目的是在不断电的情况下，快速的更换老化，超期服役或损坏的带电设备，其更换速度，直接影响更换的安全性，效率和更换的成本。目前旁路带电作业法经过多年的摸索，已经发展的相当成熟，作业的工器具，也在不断的实践中得到了扩展和完善，但是作业的效率一直是旁路带电作业快速发展的一个障碍，因为，旁路带电作业使用的旁路设备（电缆，开关，变压器等）都是一些比较笨重的东西，运输，管理，现场搭接施工，都需要耗费大量的人力，物力和时间，因此提高旁路带电作业的工作效率，降低工作人员的劳动强度，缩短检修时间将是旁路带电作业下一步的发展方向。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在行业里的交流中，我也发现，国内有一些供电公司，和专业的电力设备生产厂家，已经先走一步，联合开发了一些，旁路带电作业用的专用集成设备，如更换架空线路用的旁路布缆车；用于更换旁路负荷开关的负荷开关车；用于更换柱上变压器的移动箱变车等，这些集成设备按作业项目划分，将一些旁路带电作业项目所用到的所有工器具车载化，集成化，并提供了大量的快速连接装置，方便了现场的施工，降低了工人的工作强度，大大的提高了旁路带电作业的效率，也方便了带电作业工器具的集成专业化管理，当然，这些专用的集成化设备，也是刚开发出来，需要电力专用设备集成商深入到旁路带电作业项目中，根据现场施工的工况，对产品进行改进，制造出更加适合旁路带电作业的专用的智能化设备。

2旁路带电作业在架空配电线路检修上的应用

2.1旁路带电作业在更换架空线路导线上的应用

在架空配电线路的使用过程中，总会不可避免地出现损坏和老旧的情况，而以往使用停电更换架空导线的方法不仅对居民的用电造成了影响，效率还不高。因此，不管是从供电的安全着想，还是从更换架空导线的效率着想，都必须及时使用旁路带电作业的方式进行导线更换，在更换中需要注意两个问题，旁路电缆铺设问题和带电引接安全性问题。

2.1.1旁路带电作业中电缆铺设问题

旁路电缆铺设包括架空铺设和地面铺设两种，架空铺设虽然需要花费很长的时间，但是却有着地面铺设无法企及的优势，既不需要采取防护措施，也不会影响到居民的安全。因此目前架空铺设得到了日本和韩国等国家的偏爱。而地面铺设虽然要使用很多的防护装置，但是铺设速度却比架空铺设快太多。目前国内多家电网公司在进行架空配电线路检修时喜欢使用地面铺设的方式。因此在实践过程中要立足于实际情况，选择合理的旁路电缆铺设方式。

2.1.2旁路带电引接时安全防护问题

根据国内电力行业的国家标准要求，禁止带负荷断接引流线，因为带负荷的电缆线路对地等效为一个电容，断接时，电容中电流的大小取决于电缆的长度，当电缆长度达到一定值时，在断接引流线时，会产生强烈的拉弧现象，严重时，还会出现短路。但在旁路带电作业中，为了实现带电更换损坏线路，还是会进行带负荷断接引流线的操作的，当然，这种方式是经过理论分析，确保其操作的安全性的。①为了安全起见，一般在带电断接引流线时，一般选用绝缘杆操作；②在旁路带电更换架空导线时，待换线路和旁通线路并联运行，部分负荷已经转移到旁通线路上去了，在断接原线路引流线时，如更换线路不是太长，一般情况下是不会出现拉弧现象的③通过相关的理论计算待换导线的长度。

2.2旁路带电作业在更换柱上配电变压器的应用

柱上配电变压器在整个架空配电线路中处于核心的地位，是架空线路系统的一个核心部件，柱上配电变压器出现问题不仅会直接影响到配电线路运行的安全性和可靠性。还会间接加大更换的难度以及延长更换的时间。如果在这种情况下仍然采用传统的断电更换方式，以严重影响居民正常用电为代价，那实在是得不偿失。因此，人们开始尝试使用旁路带电作业的方式来更换柱上配电变压器。应用旁路带电作业更换柱上配电变压器，首先需要将待换变压器和另一个变压器采取并联的方式。旁路带电作业在架空配电线路维修过程中应用广泛，并且渗透到架空配电线路检修的每一个角落，但是旁路带电作业项目仍然有不足的地方和需要被完善的地方，我相信经过理论的分析和实践的探索，旁路带电作业的步骤会得到完善，旁路带电作业会变得绝对安全和可靠。

结束语

由于旁路带电作业技术水平和相关绝缘工器具科技含量的不断提高，旁路带电作业将会渗透到配电网架空线路检修的每一个角落，作业的方法根据带电检修和更换的电力器件的不同而不同，每一个作业项目都要经过理论的分析和实践的探索，去不断的完善作业的步骤和其需要使用到的工器具，以确保旁路带电作业的绝对的安全可靠。

参考文献：

[1]魏力强，律方成，苏红梅等.配电网带电作业旁路电缆系统的分析与应用[J].河北电力技术，2011（4）：16-18.

[2]王明春，10kv电缆带电作业旁路系统，中国电力网，2008.4.

[3]蔡俊宇，几种配网不停点作业技术的比较（1），农村电气化，2008.11.

论文作者:陈仕桐

论文发表刊物:《电力设备》2017年第30期

论文发表时间:2018/3/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fa7248ec2d429266024f3d06.html