# 输电线路运行安全影响因素分析及防治措施论文_段恩辉

（国网山西绛县供电公司 山西 044000）

摘要：近年来，随着我国电网建设的不断加速，输电线路运行安全问题也变成了一个亟待解决的问题。在输电线路的运行过程中，主要受到来自山火、强风和雷电等因素的威胁，致使输电线路经常发生故障，对人们的生产生活用电造成了巨大的影响。因此，在输电线路的运行过程中，一定要抓住输电线路运行中的影响因素，对输电线路的运行进行分析，制定好预防和处理对策，保障输电线路的运行安全。

关键词：输电线路；运行安全；影响因素；防治措施

1输电线路的运行特点

输电线路覆盖区域广阔、输电距离长且沿途气象地理环境复杂，会不可避免地受到各种外力因素的影响，增加线路的故障风险。随着输配电技术、电力自动化技术的发展，输电线路的自动化程度较过去有了一个质的飞跃，一方面提高了对输电线路的监控能力，为故障的诊断排除提供便利，另一方面也增加线路的复杂程度，各种线路设备如果不能协调配合，则反而可能会引发故障，甚至降低其运行的可靠性。输电线路的运行特点决定着它极易受到各种不利因素的影响，输电线路作为电力系统的核心组成部分，对整个电网的安全稳定运行有着非常重要的意义。因此，分析影响输电线路安全运行的因素，并在此基础上探究线路运行故障的防治措施迫在眉睫。

2输电线路运行安全的影响因素

2.1山火

近年来，我国部分地区山火事故频发，对输电线路造成了极大的威胁。特别是在我国南方地区，由于气候干燥的冬春季节，由于气候干燥，降水量较少，特别是在人为活动比较频繁的时候，在输电线路附近经常会发生一些难以避免的故障。由山火引起的故障具有几个特点：重合闸成功率较低、放电距离长和产生畸变电场等。第一，由于输电线路的重合闸时间一般为1s，但是山火的高温和烟尘浓度持续时间较长，会导致输电线路重合闸时再次失败。第二，由于山火过程中火焰和烟尘能够形成一个绝缘强度较小的通道，导致输电线路能够沿着这个通道进行放电，加长了放电距离。第三，山火发生时会形成空气强对流，进而抬高了火焰的高度并加大了火焰的烈度，容易形成畸变电场并激发大量放电，对山火放电造成巨大的影响。

2.2强风

随着电网工程规模的不断扩大，输电线路的运行已经成为关乎电网能否正常输送电的关键因素，当前输电线路在运行过程中，容易受到强风的影响，进而导致线路回路在风偏的作用下出现跳闸的现象。据有关资料显示，某年，仅东北国网系统110kV～500kV输电线路就发生近200次跳闸，导致输电线路存在故障，最终造成输电线路运行的稳定性降低。通常情况下，有三种强风引发风偏放电。第一，飓线风。当高空冷空气与低空热空气相遇，将产生强大的对流，进而形成风带。在夏季6～8月份，是飓线风的频发季节，其瞬间风速达到30m/s以上，而且伴有雷雨和冰雹，最后形成水线。当水线与闪络的方向一致，就会产生放电现象。第二，大风。当紧凑型线路杆塔在大风的作用下，会导致输电线路摆动，进而引发输电线路的垂直位移大于水平位移。第三，龙卷风。当龙卷风距离地面50m左右时，其瞬间风力可达到50m/s以上，较大的风力将导致输电铁塔受到侵袭，进而引发输电线路故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3雷电

云层之间的放电对飞行器有危害，对地面上的建筑物和人、畜影响不大，但云层对大地的放电，则对建筑物、电子电气设备和人、畜危害甚大。一但对万物造成危害都可以称为被雷击。雷击是威胁输电线路安全运行的重要因素之一，雷击多发生在我国的春夏两季。近年来，我国广西境内的雷电活动异常频繁且十分强烈，给输电线路带来了严重的影响。

3输电线路运行安全影响的防治措施

3.1提升监测和检修设备的性能

某电力企业为了有效防治输电线路运行安全，将提升检测和检查设备性能作为重要内容，通过不断努力，取得了良好的效果。随着电压越来越高，电网运行对输电线路有了更高的要求，继而提高了输电线路的长度和质量。同时对输电线路的数量也有严格的要求。该电力企业为了提升运维效率，让线路设备向自动化和智能化发展，并及时输电线路的运行情况进行检查和检测。首先，在检测输电线路运行过程中，技术人员运用巡检平台增强输电线路的感知能力，并采用计算机和通信技术实现输电线路的智能化；其次，企业加大了在线监测力度，运用成像仪和机载激光雷达等设备对输电线路的运行状况进行实时监测。

3.2制定出针对性防治措施

要进行输电线路运行安全的防治工作，首先要制定出针对性的防治措施，对线路的安全影响因素进行分析并进行专门性预防。例如，在春夏雷电频繁的季节，针对来自雷击的威胁，要做好基础数据的统计，对雷电的发生频率和强度要做出基本的了解，除此之外，要设置好避雷针，并在关键部位装置线路避雷器。同时，还要严防雷电绕击。注重科技的运用，在发生雷击时及时采取措施，准确定位，最短时间内解决雷击问题。而在面对强风威胁时，一定要注重增强输电线路塔的抗风性能，结合当地的气候、地形地貌特征做好优化工作，并进行良好的检测和监控工作。

3.3建立健全的监测系统

该电力企业为了降低气候和地理因素对输电线路运行的影响，建立了健全的监测系统，从而实现不良因素对输电线路影响到监控，并降低输电线路运行过程中存在的故障。在高原和山区，在气候和地理环境等的影响下，输电线路运行存在一定的障碍，所以建立完善的监测系统可以实现对地形、植被等的有效监控，尤其是对走廊山火和地质灾害的监测能够有利于技术人员对结合数据对线路故障抢修。在完善的监测系统条件下，打破了传统的电网设备监测局限，从而有助于技术人员掌握天气和其对输电线路运行的影响。此外，将卫星遥感遥测技术应用于监测系统中能够使得系统功能更加完善。

4结束语

输电线路在国民经济中的重要性毋庸置疑，当然其特殊性也使其在运行过程中易受到各种因素的影响而引发故障。如何提高线路的安全运行水平，采取合理的防治措施以降低不利因素的影响，还需要相关部门和人员付出更多的努力。

参考文献：

[1]220kV输电线路运行维护的注意事项[J].杨金辉.山西农经.2016（16）

[2]输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].张延昭，丁力.城市建设理论研究（电子版）.2016（24）

[3]输电线路运行安全的影响因素与对策[J].刘志杰.科技创新导报.2016（34）

论文作者:段恩辉

论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期

论文发表时间:2019/4/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fcdb4600cc786e6e1677e191.html