# 棒条滚摆式给料机在预先筛分中的应用与注意事项论文_李,林

云南磷化集团有限公司安宁矿业分公司 云南省安宁市 650300

摘要：棒条滚摆式给料机是广泛应用于各类矿山的筛分给料设备。本文涉及的棒条滚摆式给料机应用于沙特乌木阿尔磷矿选矿项目，棒条滚摆式给料机在在此项目中主要用于粗碎的物料筛分及输送。棒条滚摆式给料机在粗碎工段中应用效果良好，较传统的棒条筛具有较多优点。本文介绍了棒条滚摆式给料机在项目中的应用情况，及调试、生产过程中的注意事项。

关键词：滚摆式给料机、筛分、应用

Abstract: Wobble feeder is widely used in various types of mine screening feeding equipment. This article relates to the wobble feeder used in the Saudi WA’AD AL phosphate project, the wobble feeder in this project is mainly used for coarse crushing material screening and transportation. Wobble feeder in the primary crusher of the application have good results, more traditional than the bar screen has many advantages. This article describes the application of the wobble feeder in the project, as well as the application research in the process of debugging and production.

Key words: roller pendulum feeder, screening, application

0引言

项目中应用在粗碎一段的美卓棒条滚摆式给料机为18根滚轴，筛分面积为5m×1.8m，处理量1176t/h，电机功率55Kw，入料尺寸最大可达1.2m；粗碎二段的滚摆式给料机为10根滚轴，筛分面积为2.6m×1.372m，处理量588t/h，电机功率30Kw，入料尺寸最大为0.3m；两段滚摆式给料机滚间隙均为100mm。滚摆式给料由机架、滚轴、链条传动系统、驱动电机、扭矩离合器、减速机、集中润滑系统组成，其结构简单，便于维护，且滚轴耐磨性好，使用周期较长，完成270万吨原矿处理量后滚轴仍未出现明显磨损。且其筛分效率较高，可达到95%以上。是较为可靠的预先筛分给料设备，完全可替换国内常规用在预前筛分的棒条筛等常规筛分设备。

1滚摆式给料机特点

（1）特殊的滚轴设计，既能提高筛分效率，也能保障筛下物料粒度，同时进行物料输送。滚摆式给料机的滚轴，采取椭圆形设计，如右图图1所示，滚轴在运行中细小物料通过滚轴之间的间隙掉落，椭圆型滚轴运动是同步的，使滚轴在转动过程其间隙始终保持在一个值，从而达到筛分控制筛下粒度的效果。椭圆滚轴同时还可以使物料在滚轴上方上下摆动并同时向前运行，可极大提高筛分效率。

（2）链条传动，滚摆式给料机采用链条传动方式是确保椭圆滚轴能够发挥作用的必要条件，采用链条传动，使得同一设备的所有滚轴能够同步运转，从而确保椭圆滚轴在运行中任何时候都能保持固定间隔。因此在检修过程中一定要主要注意，相邻两滚的状态，必须确保相邻滚筒都保持相互垂直才能达到此效果。同时，链条传动也是区别于国内常用滚轴筛的地方，国内常见滚轴筛采取每根滚轴配一个电机方式，驱动点过多同时，故障点也较多。

（3）操作简便，滚摆式给料机结构简单，针对性配有速度保护开关，扭矩离合器对设备进行保护，当出现堵料，卡料，链条断裂等情况时，扭矩离合器打滑，从而触发速度开关，及时停机保护设备；针对各轴承需要润滑的情况，采取林肯递进式集中润滑系统进行润滑，确保每个轴承能够充分润滑。

2滚摆式给料机应用范围及优点

（1）滚摆式给料机能使用于粘土、高岭土、硅酸盐、金矿、铁矿、红土矿、花岗岩等25金属或非金属物质，其使用矿石或物质的硬度范围广，可用于处理一般给料机难以处理的粘、湿性物料，通常安装在初级破碎机之前，如果已经经过初级破碎偶尔也会用在二段给料设备中，其可通过板式给料机或卡车直接给料。

（2）滚摆式给料机的优点：一是，处理湿、粘物料时，不会发生堵料现象，避免由于个别地区雨季原因或矿石性质原因造成的堵料停车，从而提高整体设备的开车率；二是，结构轻巧，节省净空间，便于设计施工；三是，即使处理湿性物料，也会保持稳定的给料速度，从而确保设备负荷率稳定；四是，由于其滚轴工作转速在8-28转/分之间，物料在滚轴面上无冲击缓慢前行，不会产生粉尘且振动和噪音非常小，有利于环境保护及符合职业健康安全要求；五是，可取代两台设备组合，如振动给料机加振动筛，经济性更高；六是，所需动力更小，符合节能降耗要求；七是，由于其筛分效率较高，在滚摆式给料机上方料床越厚，其工作效率越高。

3滚摆式给料机应用中的注意事项

滚摆式给料机虽有各种优点，但是在实际使用过程中仍需要对以下事项进行关注，否则会造成设备较大程度的损坏，从而增加修理难度。

（1）扭矩离合器的合理调试，扭矩离合器是保护滚轴筛链条传动机构的主要措施之一，只有将扭矩离合器设置到合理的扭矩值范围，才能起到良好的保护作用，同时扭矩离合器保护可结合电流综合保护同时应用；在实际运行过程中，滚摆式给料机有较小概率出现矿石卡组滚轴的情况，如果扭矩离合器不能起保护作用将会对传动链条、链轮造成较大损伤。

（2）速度传感器精确度调试，速度传感器调试准确后，其将在链条断裂，离合器打滑发生的第一时间停止滚摆式给料机，从而避免对设备的进一步损伤，也可减少扭矩离合器的磨损。

（3）滚摆式给料机所有滚轴驱动是通过链条来实现的，因此，链条的使用寿命决定了滚摆式给料机的稳定使用周期；因此，在选型时，建议放大链条、链轮的安全系数，链条剪断扭矩至少为其工作扭矩的11.5倍或以上。

（4）定期检查紧固轴承座螺栓，由于滚摆式给料机常用于预先筛分，其负荷较重，在运行过程中长出现螺栓松动的情况，因此，需要定期检查紧固螺栓，或采用相应防松措施防止螺栓松动，如采用Nord lock 防松垫片等。

其次，在辊摆式给料机的应用中，应注意避免矿石直接冲击滚轴，从而达到延迟滚轴使用寿命的效果，可通过合理设计辊摆式给料机入料槽或加装缓冲挡板方式来避免矿石对滚轴的直接冲击。

4结束语

滚摆式给料机由于其设计的科学性，其使用范围广泛，目前全球已安装600多套，但目前国内采取传统棒条筛依旧较多，此项目滚摆式给料机的应用，为预先筛分提供了新的选择，当然，任何设备的使用都离不开较好的设备管理与维护，这样才能使设备充分发挥其效能。

作者简介：李林，男，1986年生，大学本科，助理工程师。研究领域：机械自动化。

论文作者:李,林

论文发表刊物:《防护工程》2017年第30期

论文发表时间:2018/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fe418726819b694648ae7dc9.html