# 水电站水面漂浮物收集装置研发与应用论文_董宁

（大唐蜀河水力发电厂 陕西旬阳 725721）

摘要：蜀河水电站在建成下闸蓄水后，都会存在不同程度的水面漂浮物及生活垃圾聚积在大坝前和河道中。漂浮物大量聚积与水电站坝前水域内，不仅会影响电站设备运行，还会污染水体的水质。漂浮物在电站机组开机后会聚积至坝前水域，机组停机后又会分散。这样对使用船只打捞造成很大难度，船只打捞人员的安全风险和劳动强度增大。为了解决此类问题，电站成立攻坚组，研发水面漂浮物收集装置，并成功应用到日常浮渣清理工作中。保护了水电站库区水质环境的同时，提升电站机组的安全稳定运行。对存在类似问题的水电站具有一定的设计及技术改造借鉴意义。

关键词：水电站；环保；浮渣清理；研发；应用

1．工程概况

蜀河水电站位于陕西省旬阳县境内的汉江上游干流上，坝址在旬阳县蜀河镇上游约1km处，距旬阳县城51km，距上游已建的安康水电站约120km，距下游已建的丹江口水电站约200km，是汉江上游梯级开发规划中的第六个梯级电站，是陕西汉江投资开发有限公司开发建设的第二个水电站。蜀河水电站工程的主要任务是发电，并兼顾航运等。主要承担陕西电网的调峰、调频以及事故备用等任务。工程规模为二等大（2）型，主要建筑物按百年一遇洪水设计，千年一遇洪水校核，相应洪峰流量分别为30000m3/s和38100m3/s。设计洪水位为222.05m、校核洪水位为227.15m（总库容为3.235亿m3）、正常蓄水位 217.30m（相应库容1.76亿m3）、死水位为215.00m、汛期排沙水位为212.00m。坝顶高程230m，坝顶长度290m，最大坝高72m。调节库容为0.24亿m3，为日调节水电站。

2．情况说明

蜀河水电站位于陕西省旬阳县的汉江干流上。电站自下闸蓄水以来，每年汛期，电站上游均不同程度的有一些漂浮物，随水流而下，淤积在电站坝前水面。导致库区和电站周边环境严重污染。对环境保护、电站生产、大坝下游及周边群众生活造成严重影响。根据历年水面漂浮物打捞判断，被拦于坝前的水面漂浮物主要有塑料泡沫、动物尸体、生活垃圾、树枝和水草等。月平均垃圾聚积量约100m³，如遇到汛期洪期间，漂浮物会成倍增加。随着国家对环境保护要求的强化，电站按照上级要求，定期对坝前库区内的水面漂浮物进行打捞。打捞方法主要以使用船只人工打捞为主，使用起重机将吊框放置与船只上，人工使用打捞工具将漂浮物打捞至吊框中。吊框装满后起重机吊运至坝面卸载，再使用运输工具将漂浮物运输至指定地点清卸。此类打捞方式，人工成本高、人员在船只上安全风险较大。

根据上述要求和现场的实际情况，蜀河水电厂决定研发一种可以方便打捞和装卸的水面漂浮物打捞装置。以解决人工劳动强度，降低安全风险。

3、技术方案及实施过程

图1

2013年4月，蜀河水电厂开始设计、制作水面漂浮物收集装置，同年7月一种可悬挂在坝顶门机回转吊上用于收集和清理水面漂浮物的装置制作完成并投入运行。该装置包括围栏（1）、集物斗（2）、斗门（3）、斗门开闭机构（4）、斗门的锁定机构（5）和挂具（6）。该收集装置的围栏布置成一面开口，三面封闭的簸箕状，围栏由金属框架和金属网制成，当该漂浮物收集装置围栏的底部位置浸入水面，底部以上露出水面，并在水面使其开口的一面迎水水平移动时，水面漂浮物会进入这三面围合的空间内，水通过围栏的空隙流走，将水面的漂浮物滤留在由围栏围合的空间内。当坝顶门机回转吊提升该装置后，该装置所收集的水面漂浮物会落入下方的集物斗，集物斗的底部设有斗门，打开斗门后会卸出集物斗内收集到的漂浮物。（如图1）

该水面漂浮物收集装置与2014年10月成功获得国家实用新型专利。

技术要点：

(1)水面漂浮物收集装置，包括挂具、成簸箕状的一面开口、三面封闭、可透水和可滤留水面漂浮物的围栏，其特征在于所述的围栏下还连接有可透水和可滤留水面漂浮物的的集物斗，在集物斗的下部，设有可开闭的斗门和斗门的锁定机构，在集物斗的端部，设有操作斗门开闭的开闭机构。

(2)水面漂浮物收集装置，其特征在于所述的集物斗的斗壁由框架和格栅组成。

(3)水面漂浮物收集装置，其特征在于所述的集物斗的斗壁由框架和金属网组成。

(4)水面漂浮物收集装置，其特征在于所述的集物斗的形状为上大下小的漏斗形。

(5)水面漂浮物收集装置，其特征在于所述的斗门由门的框架和连接在框架上的格栅所组成。

(6)水面漂浮物收集装置，其特征在于所述的斗门为两扇对开的斗门，所述的操作斗门开闭的开闭机构为滑块连杆机构。

(7)水面漂浮物收集装置，其特征在于所述的围栏，主要由框架和金属网构成。

4、效果

(1)本实用新型属于一种可悬挂在可水平移动的设备上用于收集和清理水面漂浮物的装置，特别适用于清理水面漂浮的垃圾物。

(2)本实用新型是设计一种卸车方便，工作效率较高的水面漂浮物收集装置。

(3)本实用新型水面漂浮物收集装置的围栏下连接的集物斗，其斗壁可以由框架和格栅组成，也可以由框架和金属网组成，这样使该集物斗可透水并可滤留下水面漂浮物。

(4)本实用新型水面漂浮物收集装置的集物斗下面设有可开闭的斗门，该斗门可以由门的框架和连接在框架上的格栅所组成，这样既能保证斗门的强度，又能透水和滤留下水面的漂浮物。

(5)本实用新型水面漂浮物收集装置的集物斗下面的斗门，可以是两扇对开的斗门。

(6)本实用新型所述的水面漂浮物收集装置的围栏，可以由金属框架和金属网制成，并且该围栏形状为一面开口、三面封闭的簸箕状，这样当该漂浮物收集装置浸入水中并部分露出水面，在所述可移动设备的驱动下其开口迎向其移动的方向水平移动时，水面的漂浮物会进入所述的围栏内，能够使水透过围栏并滤留下水面的漂浮物。

(7)本实用新型水面漂浮物收集装置，可悬挂在可水平移动的设备上，水平移动的设备可以是起重机，例如可以是起重机的回转吊，还可以是一个电动葫芦。

6\使用效果及经济效益

水面漂浮物收集装置自2013年7月投运至今，每年清理坝前库区浮渣千余方。坝前水库清理浮渣，减少水质富营养化，确保环境水质达到国家2类标准，很大程度上减少了对汉江水质的污染，确保了“一江清水送北京”，环境保护的贡献无法用经济指标衡量。同时减少水电站因机组进水口淤积，而导致的拦污栅压差增大，降低机组的发电量。按年清渣量计算，增加发电量约500万KW.h，创造经济价值百余万元。水面漂浮物收集装置的应用，不但创造了经济效益，并且还保障了拦污栅及机组的安全稳定运行。

7、结束语

水面漂浮物收集装置投入运行后，在汛期能及时清理机组进水口前聚集的大量漂浮物，减小了拦污栅压差，保证了机组出力和库区水质。该装置清污效果良好，工作效率高，装卸污物方便、省时，保证了我厂的安全生产，为确保一江清水送北京做出积极贡献。2014年5月30日蜀河水电厂向国家知识产权局提出发明创造申请，6月11日专利申请受理，8月21日办理登记手续，10月8日授予专利权（颁发证书）。同时对存在类似工程问题的水电站具有一定的设计及技术改造借鉴意义。

论文作者:董宁

论文发表刊物:《电力设备》2018年第18期

论文发表时间:2018/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fedda01ee77555f18c2aee05.html