# 浅析建筑屋面的防水土木工程施工技术论文_潘新科

潘新科

身份证号码：45212619830504xxxx

摘要：屋面属于建筑主体的外围防护层，可以抵御雨雾、风雪、雷电等自然界不利因素的侵袭，能保证建筑内部的湿度和温度，为人们营造良好的居住环境，但是，随着时间的推移，建筑屋面常常会出现渗漏、开裂的问题。就建筑屋面防水土木工程施工技术的应用进行分析。

关键词：建筑屋面防水；土木工程；施工技术

引言

建筑物在施工过程中，建筑屋面防水设计和施工质量都会影响到建筑物的使用寿命。一旦发生屋顶漏水或者渗水的情况，会给业主和施工单位带来重大经济损失，严重影响人们的正常生活。所以，在施工过程中，我们要不断提高施工质量和技术水平，防止出现质量问题。本文针对建筑屋面防水土木工程施工技术进行一些简单的分析。

1、建筑屋面防水施工技术中存在的问题

1．1建筑屋面的防水设计问题

建筑屋面的防水工程施工是按照工程设计进行的。设计本身不科学、不合理，施工质量肯定无法得到保证。建筑屋面防水设计主要指排水系统的设计。排水系统设计出现问题，会导致建筑物排水不畅通，产生积水，屋顶会出现发霉和老化现象，耐水性也进一步降低，加速建筑物的老化，缩短其使用寿命。

1．2建筑屋面防水施工原材料问题

原材料的防水性能对建筑层面防水起到关键作用，所以，对建筑市场中防水材料的选择至关重要。目前市面上防水材料的性能良莠不齐，有些材料耐水性较差，原材料不合格，施工设计方案再优秀也不能保证施工质量。所以在防水施工过程中，一定要选用具有优良性能的防水材料。

1．3建筑屋面防水工程施工养护问题

在建筑屋面施工工程中，施工养护主要包括两方面，一方面是对施工材料和设备的养护，不能及时有效对其进行养护，就会消耗原材料，降低施工速度，施工成本显著提高；另一方面是在建筑屋面防水工程结束后进行的养护工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆屋面在自然环境中，会受到自然环境的侵害，不能及时保养，就会导致屋面快速老化，对屋面的排水造成严重影响。

2、建筑屋面防水土木工程施工技术

2．1设置分格缝

分格缝一般设计在屋面的转折处，使屋面的位置和防水层的结合处，屋面板的支撑位置等都得到进一步的显现，促进屋面板缝间衔接的有效性，减少各种不良现象出现。在屋面防水设计中，要合理控制分格缝的距离，当其间距大于6m时，采取在中部设置分隔缝的方式进行，使其深度能够贯穿防水层。分格缝如果兼做排水道，需要加大分格缝的宽度，将排气孔用来出气。在屋面使用沥青、石油或者是油毡等用做防水层，需要在分隔缝处增加200～300mm的油毡，采取沥青胶单边点贴的措施，注意使用油脂将分隔缝填充满。

2．2层面找平

层面找平是将结构找坡和建筑找坡这两种方式结合起来的一种方式，将百分之三的结构找坡和水泥炉渣、水泥膨胀混凝土找坡结合起来。之后，再采用25mm厚度，1：2．5的比例的砂浆找平。找坡过程中要注意泛水处的坡度和水流的方向，使用鱼线将泄水口处拉直，其厚度要高于30mm。浇筑过程中，采取滚筒和尺方滚压相结合的方式，增加浇砌的紧密度。

2．3屋面隔离层的设置

设计屋面隔离层时，要综合考虑当地的环境、气候和土壤条件等。腐蚀性较强地方，一般先刷一层底子油当做隔离层，之后再刷刚性防水层，确保其在保修期不会发生漏水现象。在实际应用中，放在面层的油膏很容易老化，影响其使用。所以在实际工程施工中，要根据当地的实际情况，采取合适的方法，充分发挥隔离层的作用，避免油膏的老化问题产生，提高防水效果。做卷材防水过程中，要注意这样几个问题，一是基层处理剂进行涂刮过程中，一定要保持均匀和单薄，这样处理后，即使以后干燥了也能够贴敷在卷材上，为后面工程的展开打好基础。二是在卷材铺设过程中，屋面的坡度大于10%，就要在屋脊的垂直方向，完成防水层的铺设。三是在铺设过程中，需要先将隔离纸撕下，接着在基层表面黏贴卷材，注意长边的搭建保持50mm左右，短边保持70mm，卷材完成后一定要保证其自然放松，否则会造成牵拉太紧而影响粘贴的效果。铺设好卷材后，运用振动器进行压实，或者采用橡胶榔头击打使其压实，防止出现渗水的情况。四是压实卷材后，要用刷油漆的刷子，在搭接的位置，均匀地涂上粘结剂，等到用手触摸感觉不粘时就可以进行粘结了，最后再用橡胶榔头敲击使其结合紧密。

3、结语

建筑屋面防水土木工程对建筑物的施工质量和使用性能都具有很重要的影响。在建筑屋面防水施工中，一定要确保排水设施的科学性和合理性，同时还要在施工现场加强质量管理，严格监督，不断提高建筑层面的防水技术，完善建筑屋面防水施工工艺的流程，提高建筑工程的防水效果。同时，还要加强对建筑屋面的养护，发挥出建筑物的防水性能。

参考文献：

[1]赵英豪．论屋面防水工程施工管理措施［J］．建筑知识，2016（14）．

[2]高永平．基于屋面防水建筑施工技术探讨［J］．江西建材，2017（23）．

论文作者:潘新科

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ff8da348864dfd55084077e7.html