# SBS改性沥青防水卷材施工应用技术研究论文_谢翔

重庆电力建设总公司 重庆 400060

摘要：本文针对SBS改性沥青防水卷材在防水工程中的施工应用技术，分别在原材料质量控制、基层清理、防水卷材粘贴、工程验收与成品保护等几方面，详细概述了SBS改性沥青防水卷材的具体施工应用技术，可以为相关工程施工作业的开展提供合理的参考。

关键词：SBS改性沥青防水卷材；施工；质量；

引言

SBS改性沥青防水卷材主要是使用玻纤毡、聚酯纤维无纺布或者是黄麻布等材料作为胎基，以SBS改性沥青作为侵渍覆盖层，并在两面覆盖聚乙烯薄膜或者是矿物粒作为防粘隔离层，经过选材、配料、共熔、侵渍、复合成型、卷曲等一系列的加工工艺制作的改性沥青防水卷材。SBS改性沥青防水卷材由于防水效果好、低温柔性好、高温耐性强、不易出现穿刺或撕裂问题等优点，同时具有疲劳耐久性强、延伸性能好以及的抗基层变形能力，因而在工业与民用建筑的屋面以及地下防水工程施工中得到了普遍使用。由于SBS改性沥青防水卷材在施工阶段的工艺处理直接关系到防水工程整体施工质量，因此必须做好防水卷材施工阶段的技术管理，充分发挥材料性能，提高防水应用效果与建筑工程整体建设水平。本文将以屋面SBS改性沥青防水卷施工为例，详细概述其在防水工程施工中的应用技术。

1SBS改性沥青防水卷材质量控制

在工程施工作业之前，首先应该对SBS改性沥青防水卷材的质量进行检测，抽检数量可以按照2%的比例进行控制。重点是针对SBS改性沥青的可溶物含量、不透水性、耐热度、拉力、延伸率、低温柔度、撕裂强度、拉力保持率等一系列的技术指标进行试验检测。同时检查SBS改性沥青防水卷材的外观没有断裂、皱折、孔洞、剥离、边缘不整齐、胎体未浸透、露胎基以及涂改不均匀的问题。同时对于运抵施工现场的SBS改性沥青防水卷材应该做好现场保存管理，严禁烟火，同时避免阳光直射以及雨淋，确保防水卷材的存放地点有良好的通风条件。

2基层清理准备施工

2.1基层清理作业

在SBS改性沥青防水卷材施工作业前，首先应该完成对基层的清理施工。基层清理工作的主要内容就是将基层表面的凸起部位铲平，并将基层凹陷部位采用聚合物或者是水泥砂浆等进行填平处理，检查基层表面是否存在空鼓、开裂、起砂、脱皮或者是翘起等缺陷问题，如果存在应该及时清理并采用砂浆补平。同时将基层表面的灰尘、油污或者是杂物清理干净，将阴阳角位置做圆弧（半径≥5cm）处理。在完成基层处理之后使用2 m长直尺检查，确保基层与直尺间的最大空隙不超过1cm。通过基层清理，为SBS改性沥青防水卷材提供清洁、干燥，光滑均匀的基面。

2.2粘接底胶施工

在基层涂刷SBS粘接底胶的主要目的就是为了提高基层与防水层之间的粘结效果。涂刷粘接底胶应在基层清理完毕同时基层处理的水泥砂浆养护结束之后开始。在施工作业前，确保水泥砂浆基层已经处于干燥状态，然后采用板刷或棕刷涂刷粘底胶，要确保涂刷要均匀，在基层表面没有露白、麻点、见底、气泡等问题，待粘底胶干燥1~2h以后再进行SBS改性沥青防水卷材的施工作业。

3SBS改性沥青防水卷材的铺贴施工

3.1SBS改性沥青防水卷材的热熔铺贴

SBS改性沥青防水卷材铺贴一般采用热熔法进行铺贴施工作业，在热熔施工过程中，应该控制火焰加热器与SBS改性沥青防水卷材之间的距离，同时确保SBS改性沥青防水卷材能够均匀受热，以控制卷材表面呈现出光亮的黑色为宜。在这一阶段的控制上，如果加热不够会造成卷材融化不够，影响卷材的粘结强度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果加热温度过高，则会造成沥青老化变焦，不仅造成卷材失去粘度，同时也会造成卷材的烧穿。

在卷材表面受热以后应该立即滚铺，铺贴顺序应该按照平行于屋脊的施工顺序，要确保防水卷材的铺贴平整顺直，卷材之间搭接尺寸要合理，通常采用条粘法时控制搭接宽度在12cm，满贴法搭接宽度在8cm左右，搭接宽度最大允许偏差为-1cm。在卷材搭接时要避免出现卷材扭曲皱折的问题，同时滚铺过程中及时的将卷材下面的空气挤出，并通过辊压确保卷材粘贴牢固。如果分多层铺贴防水卷材，则应该将上下层的卷材压边位置错开幅宽的1/3左右，相邻卷材接头错开30-50cm左右。对于卷材搭接缝位置，应该按照稍微溢出改性沥青热熔胶为度进行控制，并在铺贴过程中及时的刮接封口，确保接缝位置粘贴严密牢固。

3.2特殊结构部位的处理

山墙根部、女儿墙根部、屋面与管道的交界处以及檐沟、雨水口等位置，都是防水工程施工管理的薄弱环节，针对这些特殊结构部位，如果处理措施不当极易造成后期出现各种漏水问题。对于这些部位的卷材铺贴施工，首先应该检查各连接位置以及转角处是否做成了圆弧或者是钝角的形式，检查合格后方可进行铺贴施工。在卷材铺贴时，一般采取叉接法与坡面卷材层相连接，确保卷材压入女儿墙的凹槽内一定长度、管道根部以及出水口卷材无鼓起翘边问题。对于檐口、立面卷材的收头应该裁齐之后，统一压入预留凹槽内，采用压条或者是垫片固定处理后嵌填封严。

3.3做好防水卷材的工程验收管理工作

对于屋面防水卷材的工程质量要求主要有以下几点：

首先，要确保屋面没有任何的积水或者是渗漏现象，对于积水或者是渗漏问题的检查可以采用蓄水法抽样选点，也可以在雨后进行检查。其次，要检查防水卷材的接缝搭接尺寸是否合格，搭接位置是否粘接牢固，是否封闭严密，并确保防水卷材施工中不会出现皱折、鼓起、空洞、翘边脱层或者是其他影响屋面渗漏水的问题。对于管道接口位置、檐口部位以及SBS改性沥青防水层的末端收头位置，必须确保粘结较好、密封严格。

对于防水卷材施工中出现的空鼓问题，如果空鼓的直径不超过30cm，则可以通过割破空鼓、排出气体、复平卷材、处理范围增铺一层以及热熔封边的工艺进行处理。如果空鼓的直径超过30cm，则应该将空鼓切开，将防水卷材翻开部分重新分片，并按照流水放线粘贴，之后在上面重新增贴防水卷材，需要注意的是增贴防水卷材的范围应该超过开口10cm，并粘牢封边。

3.4成品保护

卷材铺贴施工作业结束以后，严禁在防水层上进行凿洞打孔、焊接安装或者是其他工序的施工作业，如果必须进行施工作业，则应该对防水卷材层采取必要的防护性措施，以免对防水层造成碰撞或者是拖挂破坏。对于出现破损的卷材防水层，应该及时采用密封胶等材料进行修补或者是加强处理。

结语

SBS改性沥青防水卷材作为当前建筑工程施工中应用较为普遍的工程防水材料，具有防水效果好、高低温性能强以及耐久性好的特点。在SBS改性沥青防水卷材施工过程中，施工作业管理部门应该分别在施工材料控制、基层清理、卷材铺贴等关键工序上做好工程施工质量控制管理，提高SBS改性沥青防水卷材工程施工水平，避免建筑工程应用后期出现各种渗漏问题发生。

参考文献：

[1] 王良俭，赵阳，陈恭睿.房屋屋面防水卷材施工研究[J].中国高新技术企业，2012，（05）.

[2] 魏献忠，张慧.某高层地下室外墙面裂缝原因及处理[J].低温建筑技术，2011（5）：120-121，126.

[3] 齐春海，李嘉峰，王彦锋，等.SBS改性沥青防水卷材的施工[J].油气田地面工程，2008，27（2）：67-68.

论文作者:谢翔

论文发表刊物:《基层建设》2019年第24期

论文发表时间:2019/11/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ffdaa3c9a23c629852589094.html